Положение

о размещении объектов капитального строительства

проекта планировки территории

в границах улиц Рабочая-Захарова-Расплетина

# ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки настоящего проекта планировки является договор аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства от 09.10.2012 № 2-6309 между Администрацией городского округа город Рыбинск и ООО «Северная Слобода», подписанный после аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков и Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 25.11.2013 № 3736 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Рабочая-Захарова-Расплетина».

Проект планировки выполнен в соответствии с заданием на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц: Рабочая-Захарова-Расплетина (исх. от 23.04.2013 № 043-24/2193).

Основной задачей проекта планировки является выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития  планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также  определение красных линий, линий регулирования застройки, организация архитектурно-планировочного и объемно-пространственного решения.

Проект планировки выполнен в соответствии с:

- Генеральным планом городского округа город Рыбинск, утвержденным решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 02.04.2009 № 320,

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением Муниципального Совета от 29.07.2010 № 40;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Нормами градостроительного проектирования и Региональными нормативами градостроительной деятельности.

- В составе настоящего проекта планировки выполнен проект межевания территории.

Проект планировки выполнен на топографическом материале, предоставленном департаментом архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск и геодезических изысканий, разработанных ООО «Рыбинскстройизыскания» (Заказ  РБ-1854).

# Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочное решение части квартала базируется на основе предыдущих утвержденных градостроительных решений.

Земельный участок, для которого ведется разработка проекта планировки находится у Заказчика в аренде (договор № 2-6309 от 09.10.2012г.) для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Площадь участка в границах проектирования – 0,8 га.

На указанной территории проектом планировки предусматривается строительство 6-секционного 9-этажного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными торгово-офисными помещениями. Фасад дома с общественными учреждениями формирует улицу Захарова. На ул. Захарова и ул. Рабочей размещены парковки для автотранспорта сотрудников и посетителей торгово-офисных помещений, располагаемых на первом этаже многоэтажного жилого дома.

Дворовая территория, обслуживающая жильцов многоквартирного дома, находится внутри квартала. Здесь предусмотрены площадки для отдыха, игр, озеленение, стоянки автомобилей, в том числе, гостевые. Общее количество парковочных мест – 123 в том числе 44 для торгово-офисных помещений, 79 - внутри дворовой территории для автотранспорта жильцов дома и гостей.

В настоящее время по проектируемой территории проходят в западной и восточной частях (вдоль ул. Рабочей и улицы Расплетина) подземные кабели связи. Кроме того, вдоль ул. Рабочей проходит электрический кабель 0,4 кВ. Однако, данные коммуникации распложены вне пятна застройки. Целесообразность их выноса определяется в ходе рабочего проектирования.

По улицам Рабочей, Расплетина (вне границ отведенного участка) проходят линии электропередачи 0,4 кВ, линии водоснабжения и водоотведения. Подробнее сети (существующее состояние и проектные решения, санитарно-защитные зоны) описаны в соответствующих разделах.

Улично-дорожная сеть представлена улицей Захарова – магистралью районного значения, проездом по Рабочей ул. и ул. Расплетина. Более подробная информация приведена в разделе «Транспортная инфраструктура».

## Красные линии и линии регулирования застройки

Чертеж красных линий выполнен в составе Основного чертежа в соответствии с архитектурно-планировочным решением проекта планировки.

Линии застройки квартала спроектированы с отступом от красных линий: со стороны ул. Захарова – 3 метра, со стороны Рабочей улицы – 4 метра, со стороны ул. Расплетина – 1 метр. Эти расстояния определены в результате построения линии регулирования застройки по соответствующим улицам.

Красные линии и линии регулирования застройки обязательны для соблюдения в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территории, но могут уточняться на следующих стадиях разработки проектной документации.

# СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Главная задача социально-экономического развития территории квартала Рабочая-Захарова-Расплетина – формирование комфортной и удобной для проживания среды с обеспечением необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. В целях соблюдения повышенного уровня комфорта и качества жизни населения обеспеченность жильем принята 25 м2/чел.

## Население

Расчет численности населения выполнен на основе перспективных параметров застройки и норм жилищной обеспеченности. В 9-этажном жилом доме будет проживать 358 человек.

## Социальная инфраструктура

## Проектные решения

## Потребность в объектах культурно-бытового обслуживания для проектируемой территории (по нормам «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*», утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 28.12 2010 № 820»):

- общеобразовательные школы – 25 (14 мест – по нормам), пешеходная доступность – 500 м;

- детские дошкольные учреждения – 15 (13 мест – по нормам),
доступность – 300 м;

- поликлиники – 8, 7 посещений в смену для взрослых и детей соответственно, доступность – 1000 м;

- раздаточный пункт молочной кухни – 4 м2 общей площади в пределах доступности – 500 метров;

- аптеки – 3;

- территория плоскостных спортивных сооружений – 862 м2;

- площадка для отдыха детей и взрослых – 302 и 43 м2 соответственно на проектируемой и прилегающих территориях;

- площадка для хозяйственных целей – 129 м2;

- магазины продовольственных и непродовольственных товаров – 43 и 78 м2 соответственно;

- автостоянки – 123 машиноместа.

Встроенно-пристроенные офисы рассчитаны на 45 человек ориентировочно. Площадь торгово-офисных помещений – 1 400 м2.

Итоговые данные сведены в таблицу технико-экономических показателей.

## Жилищное строительство

Проектируемый 9-этажный жилой дом состоит из 6 секций. Общее количество квартир – 192.

Проектируемый жилой фонд

Таблица 1

| Квартира | Площадь, м2 | Количество, ед. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-комнатная | 36,6 | 80 | 2928 |
| 1-комнатная | 30,6 | 16 | 490 |
| 2-комнатная | 55,9 | 80 | 4472 |
| 3-комнатная | 65,6 | 16 | 1050 |
| Всего |  | 192 | 8940 |

Общая площадь жилых квартир – 8 940 м2. Средняя обеспеченность в соответствии с Региональными нормами градостроительного проектирования принята для городской местности порядка 25 м2/чел.

## Благоустройство территории

Площадки для обслуживания многоэтажного жилого дома на 358 человек, расположенные на проектируемой территории:

- для игр детей школьного и дошкольного возраста – 255 м2;

- для отдыха взрослого населения – 72 м2;

- для занятия физкультурой – 686 м2;

- для хозяйственных целей – 138 м2;

- коэффициент застройки участка – 0,27;

- коэффициент плотности застройки – 1,25.

В процессе межевания границы придомовой территории могут уточняться и корректироваться.

# Транспортная инфраструктура

На ул. Захарова напротив торгово-офисных помещений предусмотрен карман на 32 машиноместа для парковки автомобилей работников магазинов и офисов.

Рабочая улица и ул. Расплетина – улицы в жилой застройке для движения автомобилей. Ширина улиц в красных линиях уточнена настоящим проектом планировки – 17 и 16,5 метров соответственно. Обе улицы имеют по одной полосе для движения автотранспорта в каждую сторону, ширина полосы – 3,5 метра. На Рабочей улице также предусмотрен карман для парковки автомобилей сотрудников и посетителей офисных помещений.

На Основном чертеже проекта планировки обозначена граница придомовой территории. Часть парковочных мест расположена за границами территории дома. Это обусловлено увеличением уровня автомобилизации и потребностью в парковочных местах (в соответствии с Генеральным планом – 325 машиномест на 1 000 жителей.

# инженерное оборудование

При проектировании новых зданий и сооружений необходимо учитывать расположение существующих инженерных сетей и коммуникаций. Согласно «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*», утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 28.12 2010 № 820» расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 2. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 3. Указанные в табл. 2 и 3 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

Охранные зоны инженерных сетей

Таблица 2

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути | бортового камня улицы, дорог и (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 5 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |

Таблица 3

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |
| --- | --- |
|  | водопровода | канализации бытовой | дренажа и дождевой канализации | газопроводов давления, МПа (кгс/см2) | кабелей силовых всех напряжении | кабелей связи | тепловых сетей | каналов, тонне лей | наружных пневмо мусоропроводов |
|  |  |  |  | низкого до 0,005 (0,05) | среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) | высокого |  |  | наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканальной прокладки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | св.0,3 (3) до 0,6 (6) | св. 0,6 (6) до 1,2 (12) |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод | См. прим 1 | См. прим 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5* | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация бытовая | См. прим 2 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дождевая канализация | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |

* В соответствии с требованиями разд. 2 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Минэнерго СССР по согласованию с Госстроем СССР.

Примечания:

- При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

- Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб — 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм — 1,5; диаметром свыше 200мм — 3; до водопровода из пластмассовых труб — 1,5.

- Расстояния от оси деревьев, кустарников до инженерных сетей принято 2 метра.

## Водоснабжение

В качестве источника водоснабжения проектируемого многоквартирного жилого дома с расположенными на первом этаже торговыми площадями, в границах улиц: Рабочая-Захарова-Расплетина является существующая городская водопроводная сеть (500 мм, проходящая по ул. Расплетина. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, по химическим и бактериологическим показателям должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Норма водопотребления на одного человека принята для жилых домов квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением и ваннами длиной от 1 500 до 1 700 мм, а также для одного работающего в смену на торговых площадях.

Основные показатели систем  водоснабжения и водоотведения

Таблица 4

| Система | Расчетный расход |
| --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | л/с |
| В1 | 68,21 | 2,52 | 0,7 |
| Торговые площади | 3,23 | 0,50 | 0,14 |
| Жилые квартиры | 64,98 | 2,02 | 0,56 |
| Т3 | 44,57 | 3,82 | 1,06 |
| Торговые площади | 1,25 | 0,21 | 0,06 |
| Жилые квартиры | 43,32 | 3,61 | 1,0 |
| К1 | 112,78 | 6,34 | 3,36 |
| Торговые площади | 4,48 | 0,71 | 1,8 |
| Жилые квартиры | 108,3 | 5,63 | 1,56 |

Требуемый напор на воде в здание составляет – 3 атм.

Для обеспечения жилого дома требуемым напором в подвале дома совместно с водомерным узлом применяется установка повышения давления Hydro Multi E на базе насосов CME 3-5.

Для учета расходов воды всего дома на вводе в дом устанавливается водомерный узел с электромагнитным преобразователем расхода ПРЭМ-32.

Проектирование и монтаж наружных сетей водоснабжения надлежит выполнять в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Водоводы и водопроводные сети надлежит проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005. Водопроводные сети прокладываются из пластмассовых труб. Прокладку выполнить подземной с установкой регулирующей арматурой в смотровом колодце. Тип основания под трубы необходимо принимать в зависимости от несущей способности грунтов и величины нагрузок. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Для предупреждения нагревания воды в летнее время глубину заложения трубопроводов хозяйственно-питьевых водопроводов надлежит, как правило, принимать не менее 0,5м, считая до верха труб. Допускается принимать меньшую глубину заложения водоводов или участков водопроводной сети при условии обоснования теплотехническими расчетами.

## Канализация, санитарная очистка территории

Проектом предусматривается самотечный отвод хозяйственно бытовых стоков от жилого многоквартирного дома в существующую сеть бытовой канализации города. Точка подключения сброса стоков является канализационный коллектор (1000 мм, проходящий по ул. Расплетина.

Выполняется отдельные выпуски бытовой канализации от каждого подъезда, объединенные общедворовой канализационной сетью.

Поверхностный сток отводится с территории водосбора площадью 0,82 га,

в том числе:

      - с кровель зданий – 0,19 га;

      - с асфальтированных покрытий и дорог – 0,38 га;

      - с грунтовых поверхностей – 0,25 га.

Отведение дождевых и талых вод осуществляется вертикальной планировкой в дождеприемные колодцы. Затем – в существующую городскую ливневую сеть.

Для сокращения объема талых вод в зимний период предусматривается организованная уборка и вывоз снега за территорию города.

###### Определение количественных характеристик поверхностного стока

Определение количественных характеристик поверхностного стока с территории водосбора заключается в определении:

- среднегодовых и максимальных суточных объемов поверхностного стока (дождевого, талого и поливо-моечного), используемых при расчете нормативов ПДС;

- расчетных расходов поверхностных сточных вод при отведении на очистку и в водные объекты.

###### Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод

Среднегодовой объем дождевых (WД ) и талых (WТ ) вод,  в м3, определяется по формулам (5) и (6) п. 5.1.2  рекомендаций:

WД  = 10×hД×(Д×F = 10×404×0,524×0,82 = 1735,91  м3/год  (или 8,3 м3/сут)

WТ  = 10×hТ×(Т×F  = 10×174×0,700×0,82  = 987,28 м3/год  (или 6,6 м3/сут)

где F - расчетная площадь стока, в га;

hД - слой осадков за теплый период года, hД = 404 мм (определяется по таблице 2 СНиП  23-01-99 «Строительная климатология»);

h Т - слой осадков за холодный период года, hТ =174 мм (определяется по таблице 1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»);

(Д и (Т - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно определяется как средневзвешенная величина согласно указаниям п.п. 5.1.3 - 5.1.5 рекомендаций.

Расчет общего коэффициента стока дождевых вод ((Д)

Таблица 5

| Вид поверхности или площади водосбора | Площадь, Fi , га | Доля покрытия от общей площади стока, Fi / F | Коэффициент стока, Ψi | Fi Ψi / F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровли зданий и сооружений | 0,19 | 0,2317 | 0,8 | 0,185 |
| Асфальтовые покрытия и дороги | 0,38 | 0,4634 | 0,6 | 0,278 |
| Открытые грунтовые площадки | 0,25 | 0,3049 | 0,2 | 0,061 |
| Σ Fi = 0,82 | Σ =1,00 | (Д = 0,524 |

Общий годовой объем поливомоечных вод  (WМ), в м3, стекающих с площади водосбора определяется по формуле (7) п. 5.1.6. рекомендаций:

WМ  = 10×m×k×Fм ×(м   = 10×0,5×150×0,5×0,38 = 142,5 м3/год

где   m – удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий;  при механизированной уборке территории принимается 1,2 -1,5 л/м2,  ручной – 0,5 л/м2;

(М  -  коэффициент стока  для поливомоечных вод; принимается  равным 0,5;

k   -  среднее количество моек в году составляет 100-150;

FМ   -   площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га.

Тогда, средний годовой объем поверхностных сточных вод с проектируемой территории составляет:

Wг = 1735,91  + 987,28 + 142,5 = 2865,69  м3/год

###### Определение расчётных объёмов поверхностных сточных вод  при отведении их на очистку

Объём дождевого стока от расчётного дождя

Wоч = 10× 10×0,82×0,9 = 73,8 м3/сут. (или 3,075 м3/ч.)

Расчет выполнен на основании – ФГУП «НИИ ВОДГЕО» «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» Москва − 2006г.

## Система сбора и отведения поверхностного стока

Проектом предусматривается сбор дождевых и талых вод с кровли жилого дома дождеприемными воронками. От воронок внутридомовыми стояками стоки отводятся на дворовую территорию дома. Вертикальной планировкой дождевые стоки с дворовой территории отводятся в дождеприемные колодцы, с последующим отводом в городскую ливневую канализацию.

## Теплоснабжение

Источником теплоснабжения многоквартирного жилого дома является котельная «Магма» МУП «Теплоэнерго».

Температурный график – 150-700(С.

Система теплоснабжения 4-трубная, закрытая.

Точка подключения – к существующим тепловым сетям, проходящим по  ул. Расплетина. В месте врезки устанавливается тепловая камера с отключающей арматурой.

Проектом предусматривается установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в подвальном помещении жилого дома.

Расход тепла на отопление по укрупненным показателям составляет: для жилых помещений – 0,99 Гкал/ч (1150 кВт); для торговых помещений
– 0,19 Гкал/ч (223 кВт).

## Электроснабжение

- Кол-во квартир =192.

Расчетная нагрузка электроприемников квартир:

Рр.кв=Ркв.удх n=1,3712 x 192 = 263,27 кВт;

- Расчетная нагрузка линии питания лифтовых установок:

Рр.л=кс.л.х n xРni=0,65 х 6 х 8,5 = 33,15 кВт;

- Расчетная нагрузка сбербанка:

Рр.сб=К1 х S= 0,054 х 315 = 17,01 кВт;

- Расчетная нагрузка промтоварного магазина:

Рр.пром =К1 х S=0,14 х 1200=165 кВт;

- Расчетная нагрузка продовольственного магазина:

Рр.прод.=К1 х S=0,23 х 250=57,5 кВт;

- Наружное электроосвещение

Ррн.о.= 8,0 кВт

- Ориентировочная нагрузка насосной станции составляет 3,0 кВт.

Расчетная нагрузка  питающей линии (трансформаторной подстанции)  при смешанном питании потребителей различного назначения

Рр=263,27+0,9х33,15+0,5х17,01+0,5х165+0,5х57,5+8,0+3,0 = 423,86 кВт

Полная мощность трансформаторной подстанции в кВА составляет:

S=423,86 / 0,85 = 498,7 кВА;     соs φ=0,85

Для электроснабжения квартала устанавливается двухтрансформаторная подстанция блочного типа марки 2КТПБ-400/6/0,4. Запитка трансформаторной подстанции по высокой стороне от разных шин существующего РП.

Электроснабжение  жилого дома, сбербанка, продовольственного магазина, мебельного магазина – предусматривается по второй категории, в соответствии с техническими условиями № 411 от 13.09.2013, выданными ОАО «Рыбинская городская электросеть». Согласно техническим условиям предусматривается установка двух двухсекционных клеммников для подключения блок-секций жилого дома и нежилых помещений.

# технико-экономические показатели

Таблица 5

| № | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | По проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Территория проектирования | га | 0,8 | 0,8 |
|  | Территория благоустройства | га | 0 | 0,966 |
|  | Придомовая территория | га | 0 | 0,717 |
| 2 | Площадки |  |  |  |
|  | игр детей | м2 | 0 | 255 |
|  | отдыха взрослого населения | м2 | 0 | 72 |
|  | занятия физкультурой | м2 | 0 | 686 |
|  | хозяйственных целей | м2 | 0 | 138 |
|  | автостоянка для жителей дома | м2/ м/мест | 0 | 990/ 79 |
|  | гостевая автостоянка для торгово-офисных | м2/ м/мест | 0 | 565/ 44 |
|  | Площадь озеленения, общая/ % от общ. площади квартала (норма – 40%) | м2 % | 2 652/ 35,8 |
| 3 | Население | чел. | 2 | 358 |
|  | в том числе: младше трудоспособного возраста | чел. | 0 | 45 |
|  | трудоспособного возраста | чел. | 0 | 207 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел. | 1 | 104 |
| 4 | Жилой фонд – всего, в том числе: | м2 | 0 | 8 940 |
|  | 1-комнатные площадью 36,6 м2 | ед./ всего, м2 | - | 80/ 2 928 |
|  | 1-комнатные площадью 30,6 м2 | ед./ всего, м2 | - | 16/ 490 |
|  | 2-комнатные площадью 55,9 м2 | ед./ всего, м2 | - | 80/ 4 472 |
|  | 3-комнатные площадью 16 м2 | ед./ всего, м2 | - | 16/ 1 050 |
|  | Количество квартир, всего | ед. | - | 192 |
| 5 | Офисы встроенно-пристроенные | м2 | - | 1400 |
| 6 | Средняя обеспеченность населения жилой площадью | м2/ чел. | - | 25 |
| 7 | Дошкольные учреждения, на 1000 жит./ всего | мест | 180 / 25 |
| 8 | Общеобразовательные школы, на 1000 жит./ всего | мест | 180/ 15 |
| 9 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, всего | посещ. в смену | 15 |
| 10 | Раздаточный пункт молочной кухни общей площади | м2 | 4 |
| 11 | Аптеки | м2 | 18 |
| 12 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 862 |
| 13 | Магазины прод./ непрод. товаров | м2 | 43/78 |
| 14 | Транспорт |  |  |
|  | Площадь улиц и проездов | м2 | 14 500 |
|  | Маршруты пассажирского транспорта |  |  |
|  | автобус | ед. | 1 |
|  | троллейбус | ед. | 2 |
|  | Протяжённость магистральных улиц и дорог, всего | м | 321 |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями ед./ 1 000 жит. | автомобилей | 325 |
| 15 | Электроэнергия |  |  |
|  | Нагрузка электроприемников квартир | кВт | 263,27 |
|  | Нагрузка линии питания лифтовых установок | кВт | 33,15 |
|  | Нагрузка сбербанка | кВт | 17,01 |
|  | Нагрузка промтоварного магазина | кВт | 165 |
|  | Нагрузка продовольственного магазина | кВт | 57,5 |
|  | Наружное электроосвещение | кВт | 8 |
|  | Нагрузка насосной станции | кВт | 3 |
|  | Полная мощность трансформаторной подстанции в кВА составляет | кВА | 498,7 |
| 16 | Водоснабжение, общее | м3/сут. | 68,21 |
|  | Торговые площади | м3/сут. | 3,23 |
|  | Жилые квартиры | м3/сут. | 64,98 |
|  | Напор на вводе в здание | атм. | 3 |
| 17 | Водоотведение, общее | м3/сут. | 44,57 |
|  | Торговые площади | м3/сут. | 1,25 |
|  | Жилые квартиры | м3/сут. | 43,32 |
| 18 | Канализация, всего | м3/сут. | 112,78 |
|  | Торговые площади | м3/сут. | 4,48 |
|  | Жилые квартиры | м3/сут. | 108,3 |
| 18 | Санитарная очистка территории |  |  |
|  | Общий годовой объем поливомоечных вод с площади водосбора | м3/год | 142,5 |
|  | Средний годовой объем поверхностных сточных вод с проектируемой территории | м3/год | 2865,69 |
|  | Объём дождевого стока от расчётного дождя | м3/сут./ м3/ч | 73,8/ 3,075 |